## Slide 1
MAPE专项优化实验总结
爆炸超压预测模型优化与严格复核
组会汇报
核心问题：快速筛选结果是否能作为可靠泛化提升？

## Slide 2
汇报提纲
• 说明当前评估口径：五折 case-wise 划分，主指标为测试集平均超压 MAPE。
• 回顾基线和五次优化：每次说明为什么做、怎么做、结果如何。
• 重点解释第五次严格 train/validation/test 复核：为什么 15.26% 只能作为试验参考。
• 给出后续优化规范：未严格复核前不得写入正式最佳。
模块 | 内容 | 听众需要带走的信息
背景 | 数据、指标、模型基线 | 先理解 MAPE 为什么难降
优化历程 | 五轮实验逐轮解释 | 哪些方向有效，哪些只是参考
严格复核 | validation 选择，test 一次评估 | 正式结论必须避免 test 泄漏
下一步 | 候选方案与复核规范 | 以后先复核再写正式结果

## Slide 3
评估口径与硬性规则
• 数据目录：data/collect_pressure_peak；沿用当前五折 case-wise 划分。
• 主指标：测试集平均超压 MAPE；R2 只作为辅助指标。
• 快速筛选口径：部分早期实验让外层 test 参与 checkpoint、成员排序或策略选择，因此只能作为试验参考。
• 严格口径：每折外层 train cases 内再划 validation；所有选择只看 validation；外层 test 只评估一次。
组会结论口径：后续优化结果必须通过严格复核后才能写入正式结果，否则只能作为试验参考。

## Slide 4
基线阶段：先建立可比较起点
• 目的：确认当前 case-wise MLP 在五折划分下的基础水平。
• 模型：MLP 主结构不变，输入扩展为 10 维物理特征。
• 关键设置：SiLU 激活、Softplus 输出正压力、MAPE loss、400 epoch。
• 观察：整体能控制在 20% 以下，但远场和低超压点容易放大 MAPE。
方法 | Test MAPE | Test R2 | 解释
原始 case-wise MLP | 17.23% | 0.7838 | 作为后续所有集成和训练目标优化的参照

## Slide 5
第一部分：快速筛选阶段
从基线到成员集成、加权复用和训练目标探索

## Slide 6
第一次优化：Dropout p 网格等权集成
• 为什么做：单模型对折和算例敏感，希望通过多个 dropout 成员降低方差。
• 怎么做：同一 MLP 主结构，设置 p = 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5。
• 集成方式：每折 5 个成员，预测结果等权平均。
• 怎么理解：等权集成能带来小幅收益，但弱成员也被平均进去，收益有限。
方法 | 成员数 | Test MAPE | Test R2 | 结论
基线 | 1 | 17.23% | 0.7838 | 基础模型可用但仍有波动
Dropout p 等权集成 | 5/折 | 16.85% | 0.7905 | MAPE 小幅下降，说明集成有价值

## Slide 7
第二次优化：复用成员做 Top-K / Softmax 加权
• 为什么做：第一次说明等权平均会受弱成员拖累，需要在推理阶段筛选成员。
• 怎么做：不重新训练，复用第一次的 25 个 dropout 成员。
• 策略：equal、top1/top2/top3、inv_mape、softmax_top3_t2/t5。
• 怎么理解：成员筛选和权重分配比单纯等权更有效，softmax_top3_t2 在快速口径下最好。
策略 | Train MAPE | Test MAPE | Test R2
equal_all | 15.49% | 16.85% | 0.7905
top2 | 15.15% | 15.88% | 0.8246
inv_mape_top3 | 14.82% | 16.16% | 0.8323
softmax_top3_t2 | 14.42% | 15.79% | 0.8446
softmax_top3_t5 | 14.67% | 16.01% | 0.8370
注意：本轮仍属于快速筛选口径，结果用于判断方向，不等于严格泛化结论。

## Slide 8
第三次优化：MAPE 专项训练
• 为什么做：前两轮主要改推理层，第三轮尝试从训练目标本身降低 MAPE。
• 误差线索：高 Z 远场、低超压区间对 MAPE 影响较大。
• 尝试方向：log 目标、Huber/L1、高 Z 样本加权、组合方案。
• 怎么理解：log 目标能提升部分 R2，但对主指标 MAPE 不友好；高 Z 加权有价值但不够。
配置/策略 | Train MAPE | Test MAPE | Test R2 | 解释
log_l1 | 13.90% | 18.22% | 0.8834 | R2 较好但 MAPE 变差
z_weighted_mape | 15.11% | 16.92% | 0.7964 | 单配置中最好
equal_top2 | 12.55% | 16.15% | 0.8975 | 配置级集成有改善
softmax_top3_t2 | 12.72% | 16.14% | 0.9046 | 未超过第二轮 15.79%

## Slide 9
第四次优化：Z 分段权重只读试算
• 为什么做：如果误差集中在不同 Z 区间，统一权重可能不是最优。
• 怎么做：复用第二轮已有 dropout 成员，不重新训练；按 Z 分段后每段独立选成员/权重。
• 只读试算：不落正式预测目录，不覆盖已有 weighted_reuse 结果。
• 怎么理解：局部折有改善，但整体没有低于 15.79%，说明简单分段收益不足。
策略 | Test MAPE | Test R2 | 解释
现有 softmax_top3_t2 | 15.79% | 0.8446 | 第二轮快速参考
Z 三分位分段 Top2 | 15.89% | 0.8538 | 最接近，但仍高 0.10 个百分点
Z 三分位分段 Softmax T=5 | 15.93% | 0.8461 | 整体收益不足
Z 远场二段 Softmax T=5 | 16.15% | 0.8432 | 退化更明显

## Slide 10
第二部分：第五次成员池扩展
快速结果看似提升，但必须接受严格复核

## Slide 11
第五次优化：MAPE loss 多样性成员池
• 为什么做：第四次分段没有突破，方向回到扩大强成员多样性。
• 保留项：MAPE loss 和当前 10 维物理特征，不再扩大 log 目标。
• 变化项：dropout、学习率、weight decay、随机种子。
• 成员规模：8 个配置 × 5 折，共 40 个成员指标。
成员类别 | Dropout | LR | Weight decay | Seed
p0_lr1e-3_wd0_s0 | 0.0 | 1e-3 | 0 | 0
p01_lr1e-3_wd0_s1 | 0.1 | 1e-3 | 0 | 1
p02_lr1e-3_wd1e-6_s0 | 0.2 | 1e-3 | 1e-6 | 0
p03_lr1e-3_wd1e-6_s1 | 0.3 | 1e-3 | 1e-6 | 1
四个 5e-4 变体 | 0.0-0.3 | 5e-4 | 0/1e-6/1e-5 | 0-2

## Slide 12
第五次快速筛选结果：15.26% 只能作为参考
• 快速结果：softmax_top3_t2 的 Test MAPE 为 15.26%，看起来优于第二轮 15.79%。
• 分段追加试算：Z 三分位分段 Softmax Top3 T=5 为 16.20%，没有超过统一加权。
• 关键风险：成员验证 MAPE 和策略选择仍使用外层 test fold。
• 怎么理解：这说明方向值得复核，但不能说明已经取得可靠泛化提升。
策略 | Train MAPE | Test MAPE | Test R2 | 状态
top2 | 15.26% | 15.46% | 0.8207 | 快速参考
top3 | 15.06% | 15.35% | 0.8191 | 快速参考
inv_mape_top3 | 15.05% | 15.33% | 0.8190 | 快速参考
softmax_top3_t2 | 15.01% | 15.26% | 0.8175 | 快速最佳
softmax_top3_t5 | 15.04% | 15.31% | 0.8186 | 快速参考
这页要强调：15.26% 不是正式最佳，而是快速筛选结果。

## Slide 13
为什么必须严格复核？
• 问题本质：如果外层 test 同时用于选择模型和评估模型，就会把 test 当成调参集。
• 会发生什么：策略越多、成员越多，越容易在 test 上“挑中”偶然好的组合。
• 严格复核做法：只用 validation 做 checkpoint、成员排序、权重和策略选择。
• 最终评估：外层 test 在策略确定后只看一次，才接近真实泛化表现。
环节 | 快速筛选口径 | 严格复核口径
checkpoint 选择 | 可能使用外层 test | 只使用 validation
成员 MAPE | 外层 test 参与排序 | validation 参与排序
Top-K/Softmax 权重 | 按 test 表现加权 | 按 validation 表现加权
最终策略选择 | 按 test MAPE 选 | 按 validation MAPE 选
外层 test | 参与选择和评估 | 只评估一次

## Slide 14
第五次严格复核结果：没有复现提升
• 严格目录：ensemble_outputs/mape_diverse_reuse_strict，未覆盖快速试验产物。
• 每个外层 fold 内部重新划分 validation cases。
• validation 选出的策略仍是 softmax_top3_t2。
• 最终 test MAPE 为 19.95%，明显高于快速参考 15.26% 和第二轮参考 15.79%。
结果 | 策略 | 选择依据 | Validation MAPE | Test MAPE | Test R2
第五次严格复核 | softmax_top3_t2 | validation | 17.48% | 19.95% | 0.8665
第五次快速参考 | softmax_top3_t2 | outer test | - | 15.26% | 0.8175
第二次快速参考 | softmax_top3_t2 | outer test | - | 15.79% | 0.8446
正式结论：第五次 15.26% 降级为试验参考，不能作为可靠提升。

## Slide 15
总体结果登记：区分试验参考和正式复核
阶段 | 方法 | Test MAPE | Test R2 | 状态
基线 | 原始 case-wise MLP | 17.23% | 0.7838 | 历史参考
第一次 | Dropout p 等权集成 | 16.85% | 0.7905 | 试验参考
第二次 | dropout 成员 softmax_top3_t2 | 15.79% | 0.8446 | 试验参考
第三次 | MAPE 专项 softmax_top3_t2 | 16.14% | 0.9046 | 试验参考
第四次 | Z 三分位 Top2 只读试算 | 15.89% | 0.8538 | 试验参考
第五次 | MAPE 多样性 softmax_top3_t2 | 15.26% | 0.8175 | 试验参考，严格复核未通过
第五次严格复核 | MAPE 多样性 softmax_top3_t2 | 19.95% | 0.8665 | 正式复核结果
后续汇报和论文写作中，应把快速结果放在探索部分，把严格复核结果放在正式结论部分。

## Slide 16
关键结论
• 第一，简单 dropout 等权集成有小幅收益，但弱成员会拖累平均。
• 第二，Top-K/Softmax 加权在快速筛选中最有效，但必须避免用 test 选策略。
• 第三，log 目标和简单 Z 分段没有带来稳定主指标收益。
• 第四，第五次 15.26% 是 test 参与选择后的乐观结果，严格复核后为 19.95%。
• 第五，后续任何优化必须先严格复核，才能正式写入结果。
最重要的一句话：之前的尝试有探索价值，但目前没有证明可靠泛化提升。

## Slide 17
后续工作建议
• 继续优化时，先按严格口径设计候选方案，而不是先追快速 test 指标。
• 可以小幅扩充 MAPE loss 成员池，但每个候选都要有 validation 选择和最终 test 一次评估。
• 暂缓扩大 log 目标和复杂分段权重，除非严格复核暴露出明确误差模式。
• 文档规范：未完成严格复核的结果必须标注“试验参考”，不能进入正式最佳表。
下一步 | 目的 | 产出要求
严格候选方案设计 | 避免 test 泄漏 | 明确 train/validation/test 口径
小幅成员池扩充 | 验证多样性是否仍有价值 | 先 validation 选择，再 test 一次评估
误差诊断 | 找出退化来源 | 按折、按 Z 区间、按压力区间分析
文档更新 | 保证汇报口径一致 | 试验参考和正式复核分表登记

## Slide 18
关键产物与复现命令
• 快速第五轮：ensemble_outputs/mape_diverse_reuse
• 严格复核：ensemble_outputs/mape_diverse_reuse_strict
• 严格复核对比：comparison_summary.csv
• 单元测试：python -m unittest discover -s tests
任务 | 命令
评估第五轮快速参考 | python evaluate_metrics.py --pred-base-dir ensemble_outputs/mape_diverse_reuse/predictions/softmax_top3_t2
复现第五轮严格复核 | python mape_diverse_reuse.py --output-folder ensemble_outputs/mape_diverse_reuse_strict --num-runs 5 --epochs 400 --validation-fraction 0.2 --validation-seed 20260609
严格复核 reuse-only | python mape_diverse_reuse.py --output-folder ensemble_outputs/mape_diverse_reuse_strict --num-runs 5 --epochs 400 --validation-fraction 0.2 --validation-seed 20260609 --reuse-only